## Slide 1: Condensator als Ballast
Gerard Tel,
LC-Kring 14/04/2021
Aanvang 19.30

## Slide 2: Mechanische Schakelklok
Schuurlamp, pomp, waterbed, …
Zacht gepruttel
R (20 – 60 kΩ), nF = 3000 / kΩ
Openmaken
R weg, C erin
Klok terugzetten voor nog 10 jaar

## Slide 3: We behandelen vandaag
Voorbeelden van Condensatorballast
Theorie van de Condensatorballast
Voorbeelden in meer detail
Een UUtje aanpassen
Het Sanshin-schema voor 110V radio’s
Conclusies

## Slide 4: 1. Voorbeelden
De Senseo koffiezetter
De LED-lamp
De mechanische schakelklok

## Slide 5: Philips Senseo-machine
Pompje, verwarmer, warmhoud: uit net
Microprocessor die werkt op 5V
Geen trafootje of SMPS maar ballast C1
Stroombron!! Met Zener weer spanningsbron

## Slide 6: Problemen met de Senseo
Ligt 24x7 aan het net: Vampiergebruik! Schakelaar als je timer niet gebruikt
Senseo-Syndroom: ballast gaat soms stuk (Niet overal even vaak)

## Slide 7: LED lamp
LEDjes gebruiken gelijkstroom
Impedantie is 0 dus stroombron nodig
Stroom ca 50mA
Voorschakelweerstand 4 kΩ @ 10W ??
Voeding moet in lampvoet passen (en niet smelten  )

## Slide 8: LED lamp voeding in voet

## Slide 9: De schakelklok
Spanning over motor 10 – 30V
Impedantie 1 / (2πf C) = R dus C = (1/2πf) / R
Vermogen in R: ca 1W, totaal klok 1 à 1,5W
In C: 0W
Spaar 2€/j
Nu zuiniger dan digi klok (0,6W)

## Slide 10: Kerncentrale of Condensator?
Centrale 1000MW bouwen kost > 10 G€
Besparen 1000MW met schakelklokken: Moet je een miljard keer 1W besparen
Kosten (20ct elk) 200M€
Besparen is 50x goedkoper (dan het bouwen alleen)

## Slide 11: 2. Theoretisch deel
Compleet schema en termen en doel
Formules: condensator, opladen, weerstand
Power spikes, brrrr
Rekenen met Excel

## Slide 12: Schema en Benaming
Load: te voeden
Ballast CB:
  Bepaalt wisselstroom
Bleeder RB:
  Laat CB leeglopen
Fuse:
  Kortsluitbescherming
Limiter RL:
  Tegen stroompiek bij inschakelen of spike

## Slide 13: Eigenschappen van condensator
C: Capaciteit, nF of µF Z = 1 / (2πf) C
V: Werkspanning, Volt Beschadiging als deze wordt overschreden
P: Pulsbelasting, V/s of V/µs Hoe snel mag je opladen/ontladen

## Slide 14: Berekenen van C
Verwaarloos RB, RL
Stel Load is Ohms
Bij ballastweerstand is VA = VL + VR
Bij een condensator is VA2 = VL2 + VC2
VC = √ (VA2 - VL2)
Z = VC / I
C = 1 / (2πf) Z

## Slide 15: Berekenen van piekspanning
Vrijwel hele VA ligt over CB
Piekwaarde is √2 keer effectief
Minstens 330V voor netvoeding!
Daarbij komt: het effect van power spikes

## Slide 16: Berekening van P
Piekspanning is Vp = √2 * VA
Functie van tijd: V(t) = Vp * sin(2πf t)
Afgeleide naar t: dV/dt = 2 πf * Vp * sin(2πf t)
Piekwaarde 2 πf * Vp
Doet er 10000 µs over van -330V naar +330V Voor het lichtnet: 0,1 V/µs
Daarbij komt: het effect van power spikes

## Slide 17: Power spike
Zware apparaten (liften, machines)
Stoorpieken op lichtnet
Kort maar hevig!!
Kleine spike: 2,5kV voor 50µs
Grote spike: 4kV voor 100µs
Laad C via RL

## Slide 18: Spike: Laden van C via RL
Laden met spanning V geeft stroom I = V/R
Spanning stijgt volgens P = I / C
Totale stijging ΔV = P * t
Hardste stijging: (Vs + Vc) / R C
Hoogste waarde V: t * (Vs – Vc) / R C
Het RC-product is een belangrijke beschermer Wordt gemeten in eenheid: s (seconde)

## Slide 19: CapCalc
Condensator en Load doorrekenen
Bekende VL en IL (en VA en f)
Werkt met Excel:
  Alle formules zitten erin (model)
  Invoerwaarden invullen op gele vakjes
  Verschillende waarden makkelijk proberen

## Slide 20: CapCalc
Condensator en Load doorrekenen
Bekende VL en IL (en VA en f)
Deel 1: Invoer en waarde CB en RB
  Bv B0X19U: 19, 17, 50, 31
Deel 2: “What if”, stroom bij afwijkingen
  Bv Koud RL = 0,12
Deel 3: Puls en Spikes

## Slide 21: 3. De voorbeelden opnieuw

## Slide 22: Senseo Syndroom
Waarom gaan Senseo’s stuk?
Maar niet bij iedereen?
Let op RC is “maar” 47µs

## Slide 23: Senseo Ontwerpsyndroom
Schakeling 24x7 aan het net 
Load beschermt niet tegen spikes 
Laag RC-product 47µs 
Kleine spike geeft al 2.5kV / 47 µs = 53V/µs
Binnen 20µs zit je al rond 1000V
Gebruikte ballast is X2 type (“veiligheid”) 
Overschrijding werkspanning brandt gaatje: Er is steeds verlies van capaciteit

## Slide 24: De Schakelklok
Hebben we een Bleeder nodig?
Waar is de Limiter?

## Slide 25: De Schakelklok
Hebben we een Bleeder nodig?
Waar is de Limiter?
Motor heeft 5k Ohms
C = 60nF
RC = 300µs
Kleine spike geeft P = 8V/µs, V = 700V

## Slide 26: De Ratelcondensator
Waar is de Limiter?
Elke spike is moordaanslag op C19!

## Slide 27: De LED Lamp
Ballast
Bleeder, waarom?
Limiter
Load
Fuse
Extra onderdelen?

## Slide 28: Voorlopige Conclusies
Senseo: Geen goeie toepassing voor C
Schakelklok: Jammer dat fabriek er geen C in stopt
LED-lamp: Geschikte toepassing, let op C1 (Senseo )
Ratelcondensator: Laag RC-product is gevaar

## Slide 29: 4. Ballast-C in UUtje
Waarom Wel of Niet
Alternatieve voedingen
Ombouw van een 110/220V radio
Gelukje: C is altijd 1,5µF
  Standaardwaarde, 10 voor 2€50 bij Ali
  Komt niet heel precies, maar 2µF is teveel
  Probeer binnen 100nF van CapCalc-waarde

## Slide 30: Resistieve ballast
Load is gloeiketen, ca. 110V
110V wegwerken met weerstand
Straalkacheltje
Kapot (groene weerstand gezocht op NFOR)
Produceert hitte: schade aan radio!
Slurpt energie…, of niet, hoeveel gebruik ???

## Slide 31: Redenen voor of tegen
Con: Alleen AC 50Hz, geen 60Hz of DC
Con: Originaliteit
Pro: Kapotte R
Pro: Energieverbruik
Pro: Levensduur
Pro: Experiment

## Slide 32: Voeding van Philips B0X19U
Gloeiketen en gelijkrichter op 110V
Schakelbare Ballast-R en Limiter
Straalkachel met aftakking, soms stuk

## Slide 33: Vermogen van B0X15U/17U/19U
Op 110V: 17W
  Gloeiketen 11W
  B+ 6W
Op 220V: 43W
  Gloeiketen 11W
  Ballast 11W
  B+ en ballast 21W
Dus: Met hogere B+ is verbruik flink hoger

## Slide 34: Condensator in Philips B0X19U
R14 aan uiteinde los
Overbrug met 1,5µF / 630V
Schok voorkomen met bleeder
Verbruik nu ca. 31W

## Slide 35: Werkt voor alle Uutjes?
Goed voor enkele keten van 110V
  AM ontvangers met Rimlock of Noval buizen
UUtjes met FM hebben meer buizen
Sleutelbuizen: keten is 145V
NTC-weerstanden kun je weglaten! Inschakelstroombegrenzing voor lampje, condensator zorgt hiervoor

## Slide 36: Philips 20*U met Sleutelbuizen
Sleutelbuizen: 145V, twee delen G1 en G2
R37 en R41 in 203U voor neonlampje
Kan R38 en R40 verv. door C van 1µ78
P-winst ca. 8W 
Verhoog R41

## Slide 37: 5. Ombouw 110V radio’s: Sanshin
Amerikaanse radio’s (AA5)
  Gloeistroom 150mA of 300mA
Franse 110V radio’s
  Gloeistroom 100 (U) of 200mA (C-buizen)
Nodig: 1,5µF 2,2µF 3,0µF of 4,4µF
  Alles komt uit twee zakjes: 1,5 en 2,2
  Eventueel 100n voor fijne werk

## Slide 38: De A- en B-voeding op 110V
A: Gloeiketen
  Resistief
  Koud is weerstand een tiende
B: Anodespanning
  Trekt gelijkstroom uit wisselspanning
Op 230V: Ballast nodig voor beide!

## Slide 39: Teletone 111, Resistief
USA, 1948, 110V
Serieweerstand
Ca 800Ω
Vermogen: 16W (soldeerbout!)

## Slide 40: Diode-ballast voor Gloeiketen
Diode: helft van vermogen,niet van spanning!
Spanningsreductie met √2: 162V eff
Buizen worden veel te heet, radio verbruikt veel stroom
Hyperbo (NFOR 6/2020)
  Ik doe dit gewoon
  Radio’s weinig gebruikt
  Nooit buis hoeven vervangen

## Slide 41: Verhuistrafo
Losse trafo: primaire niet geschakeld
Sluipverbruik! 3,5W
28kWh, ca €7/jr
Schakelen!
Per radio eentje, altijd nodig
Origineel?

## Slide 42: Wat slim van Sanshin
Twee dingen van 110V op 220 aansluiten?
Zet ze in serie
H is ballast voor B+
Extra stroom voor H door parallel-C
B+ / C ballast voor H

## Slide 43: Kunnen we C berekenen?
Als je B+ negeert (opstartfase): CapCalc geeft C is 2µ3 (bij 150mA, AA5)
Buizen warm: extra pulserende stroom! Dus C mag iets kleiner
Sanshin heeft 2µ, opgelopen tot 2µ5 en werkt prima!
Dus 2µ2 is goed voor alle AA5

## Slide 44: Opmeten van stroom?
Alle stroom gaat door gloeiketen:
  Condensatorstroom EN Laadpieken
Onregelmatige vorm
Dus true RMS meten
B+? Niet heel kritisch

## Slide 45: Twee manieren van kijken
RC-circuit met B+ uit C-spanning
Serieschakeling van A en B met Condensatorshunt
Massa ligt niet aan net maar in het midden!

## Slide 46: Details
Gloei RC
B+ en B++
Limiter
Lamp 
Bleeder!!!

## Slide 47: Voorbeelden van Sanshin
RCA Victor Greenwich, 150mA
Novak 491, 100mA
Weston, 300mA

## Slide 48: Schema (van Teletone 111)

## Slide 49: Ombouw: rond gelijkrichter
Koppel pin 5 (anode) los van pin 3
Koppel netdraad los van chassis
Netdraad gaat naar pin 5
Ballast-C tussen pin 5 en massa
5 minuten solderen en klaar!
Europese stekker
Zekering 200mA Fast, bleeder

## Slide 50: Novak 491
Noval buizen, schaallamp
Straalkachel, verbruik 40W
Hitteschade!
Sanshin, 1,6µF
Schaallamp 24V 95mA
Verbruik nu 17W

## Slide 51: Weston (USA, ca. 1938)
Leuk met TB / SW
Gloeistroom 300mA, Ballastbuis voor 110V
Keten maar 55V (geen rectifier)
Lampjes 6,3V 300mA
Ballast 2x2,2µF
Voeding 1N4007 + Limiter 1k: 100V/91V

## Slide 52: Veiligheid UUtjes/AA5jes
Schakeling aanraakgevaarlijk!
Bij AA5 C-gescheiden van chassis
Amerikaanse onderdelen voor 120V
Blijf oppassen met UUtjes en dubbel met AA5jes
Niet in badkamer of keuken gebruiken
Ballast of autotrafo houdt circuit aan net

## Slide 53: Weston Boobytrap
Geen achterwand
Chassisbouten
Knopschroeven
Deze alleen via scheidingstrafo!
Veilig krijgen?

## Slide 54: 5. Conclusies
Zeker een keertje doen!
Waarom deed Philips dit niet?
  Condensator duur/onbetrouwbaar/…
  Toestel moest op gelijkstroom kunnen

## Slide 55: Oorlogsradio (RHT, 03/2021)
Philps leverde speciale UCH21-Ballast-C
220V (koptelefoon!)
CapCalc-opdracht:
  Waarde C
  Werkspanning voor 2kV / 30µs spike
  Waarom goedkoper om lampje toe te voegen?
Inzenden tot 21 april

## Slide 56: Meenemen
RCA Greenwich
Weston
BX210U
Novak 491
Suevia klok
Zakje 1u5 en 2u2