## Slide 1: Enkelzijband: Theorie, Luisteren, Knutselen
Gerard Tel
LC-Kring 8/9/2021 om 19.30

## Slide 2: Onderdelen van de lezing
Enkelzijband: Geschiedenis, waarom, wat
Frequentiedomein: Theorie
Gebruik van de SSB ontvanger
Luisteren zonder SSB ontvanger
Een omroepdoos ombouwen naar SSB
Afronding

## Slide 3: 1. Enkelzijband, Wat en Waarom
Opvolger van AM (Amplitude-Modulatie)
Rond 1930 naar Indië: Radiotelefonie, “niet af te luisteren” want SSB (Boek Radio Malabar 2)
Professioneel (schepen, vliegtuigen): veel SSB vanaf jaren vijftig (??)
Amateurs: vanaf jaren zestig
Consumenten: NIET, te slechte kwaliteit

## Slide 4: Pro’s en Con’s van SSB
Voordelen:
  Bandbreedte
  Energie
  Niet afluisteren
Nadelen:
  Ingewikkelder Mod/Demod
  Zeer precies afstemmen nodig
  Geen AVR
  Beperkte (slechte) geluidskwaliteit

## Slide 5: VolMet: VluchtMeteo
Weerrapporten over vliegvelden Even 5450 proberen op Philips D2935 … …
Wereldwijd in 12 regio’s
Schema’s en frequenties: https://www.dxinfocentre.com/volmet-wx.htm
Computerstemmetjes
RAF op 5450USB, altijd (testen!) Gebruik als voorbeeld in deze lezing

## Slide 6: Amateurbanden
Diverse HF banden voor amateurs
Spraak op 160, 80, 40 en 20&18 meter
Op 10m nog nooit iets gehoord…..
Onder 10MHz (160/80/40m): LSB Boven 10MHz (20m en 10m): USB
CB/VHF/UHF (27Mc, 2m en 70cm): FM
Beginstuk bandje: CW en digitale modi

## Slide 7: 160 meter (1840-2000kHz)
Heel weinig verkeer, in NL amper gebruikt
Soort Middengolf, niet 180m (piraten met AM)
Soms Duitse amateurs
Onderwerp: antenne’s (groot!), zenders
Taal: Duits

## Slide 8: 80 meter (3600-3800kHz)
Hele dag praatjes, landen rondom B GB D NL
“Ronde”, groepje dat elkaar kent
Huis overstroomd, rollator, sneeuw, XYL
Rond 3620 vaak NL ronde
Talen: Duits, Ned, Engels

## Slide 9: 40 meter (7050-7200kHz)
Verbindingen over heel Europa
Korte praatjes over apparatuur
Callsign uitwisselen, 5-by-9
CQ (“seek you”), CQ DX, CQ Pacific
Engels, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, …

## Slide 10: 20 meter (14100-14350kHz)
Intercontinentaal, dagband(!)
‘s Ochtends Russisch, ‘s avonds Amerikaans
Korte QSO’s, gegevens uitwisselen
Erg leuk: CQ Contest, landenlijst erbij! In de rij voor een QSO-tje
Vaak maar 1 kant te horen

## Slide 11: 2. Frequentiedomein: Theorie
Amplitude-modulatie
Frequentie-domein: de cosinus
Theorie van demodulatie: Handig voor praktijk!

## Slide 12: AM in het Tijdsdomein
Draaggolf V = cos(d) d: 5450 kHz, dus 5 mln golfjes / sec!
Signaal s, spraaksignaal
Modulatie: hoogte van golf volgt audiovorm V = cos(d) * (1 + s)

## Slide 13: Frequentiedomein: Zijbanden
Audio heeft energie van ~70 tot ~15000Hz
Spraak 300 – 3000 Hz
Cosinusregel: cos(d) * cos(a) = ½ * cos(d+a) + cos(d-a)
Vermenigvuldigen van cos signalen is hetzelfde als optellen/verschil van freq

## Slide 14: Zijbanden op WebSDR
Beeld van LG, BBC/RTL
Energie symmetrisch rond draaggolf
“Grote schoenen”: signal ca 12kHz breed, voor 6kHz audio
Horizontale strepen: onweer/storing

## Slide 15: AM is verspillend
Energie: meest in draaggolf
Bandbreedte: 2x de audio
Informatie: alles in 1 zijband!
Draaggolf overbodig (maakt ontvanger simpel…)
Dubbele zijband: reserve bij storing …. (?) Storing meestal op beide zijbanden

## Slide 16: Het Enkelzijbandsysteem
Filter draaggolf en 1 zijband weg
Mooier: Quadratuurmodulator (Fasemethode bij Dr Blan, “geloof ‘t nou maar”)
Upper Side Band = Draag-freq PLUS audio
LSB = .. MIN ..
Demodulatie: trek d eraf!

## Slide 17: De Quadratuur-Mixer

## Slide 18: SSB op de WebSDR
Spectrum niet symmetrisch
Meeste energie aan lage kant (USB)
Zenders overlappen: geen kanaalindeling!

## Slide 19: Demodulatie van SSB
Doel: Verlaag de frequentie met d (??)
Wiskundig: vermenigvuldig signaal met cos(d)
Elektronisch: mengschakeling (als superhet!)
Voeg (sterke) frequentie d toe uit BFO Beat Frequency Oscillator
Door een diode voeren: houd over waar BFO positief is

## Slide 20: Heterodynische frequentie-omzetting
Synchrone detector: Twee fazig
Maar 1-fazig kan ook
BFO
INV
EZB
INV
LPF

## Slide 21: En LSB dan
Een “Negatieve frequentie” is hetzelfde als een positieve: absolute waarde telt
Wiskundig: cos(-x) = cos(x)
LSB heeft 5447 (hoog) tot 5449,7 (laag)
Trek er 5450 van af: -3kHz tot -0,3kHz
Is dus gewoon: 0,3 tot 3 kHz

## Slide 22: Praktijk: Precisie van BFO
Bij AM: Signaal en draaggolf samen
  Altijd goede verhouding
  Zowel frequentie als sterkte
  Selectieve fading: sterke vervorming
Bij SSB: Detectie-draaggolf toevoegen
  Te zwak: vervorming
  Frequentie-afwijking: te hoog/laag geluid
  Freq zwaai: vervorming
Grootste uitdaging voor SSB ontvangst

## Slide 23: 3. Gebruik van SSB Ontvanger
Afstemmen
BFO
Sterkte

## Slide 24: Afstemmen: boven frequentie
Frequentie (5450 USB) is van draaggolf
Midden van signaal 1,5kHz hoger (LSB: lager): afstemmen op 5451,5
Beste bandbreedte: 2½ à 3 kHz

## Slide 25: BFO Regeling
BFO Clarifier: regel BFO rond MF Bv: +/- 3kHz over hele bereik
Nodig: ca 50Hz precies tov signaal
Naastgelegen zender: “getsjilp”
Lager afstemmen, compenseer met BFO

## Slide 26: Hogere stem een probleem?
Geluid: Grondtoon plus boventonen
  Bv 400 met 800, 1200 en 1600 Hz
  Verhouding bepaalt klank (E of OE of A)
Versneld op 125%: Smurfenlied
  Alles wordt 1,25x zo hoog
  Dus 500 met 1000, 1500, 2000 Hz
Met 100Hz lage BFO: Vervorming
  Alles wordt 100 Hz hoger
  Wordt 500 met 900, 1300 en 1700 Hz
1977

## Slide 27: Soms geen BFO regeling
Yaesu FRG7700: stand USB/LSB, BFO op 453,5 of 456,5 kHz
MF filter is 2,4kHz breed
Heel precies afstemmen! Knop 50kHz per slag

## Slide 28: Sterkteregeling
AVR/AGC werkt slecht: smeert dynamiek dicht!
Meestal handregeling voor RF Gain
Beste geluid: RF laag, AF Gain hoog
Tecsun PL-680 (2020) geen Manual Gain
AGC werkt prima

## Slide 29: 4. Luisteren zonder SSB ontvanger
Met Meetzender
  BFO toevoegen op RadioFrequent
  BFO toevoegen op MiddenFrequent
Met twee omroepdozen
Ombouw omroepdoos
Voor demo naar de radiozolder

## Slide 30: Communicatie-ontvanger
Yaesu FRG-7700 (1981)
Mode LSB/USB

## Slide 31: Grundig Satellit 2100
Standaard zonder SSB
Leverbaar: SSB Zusatz
BFO aan/uit, Clarify
Gain A/M, sterkte
Noise Limiter

## Slide 32: 5. Een Omroepdoos ombouwen
Moet SSB frequenties ontvangen, iig 80m, meeste op Tropenband (Visserijband)
Inbouw BFO
RF Sterkteregeling is gewenst
Omroepdoos, 3 extra knoppen

## Slide 33: Een mooi wrak voor €
Afrikaanse Philips, ca 1956
M/T/K1/K2 geeft 160/80/40/20 !!
T: 1,6 – 5,0 MHz: 180m piraten
Fijnafstemming K
Geen kast

## Slide 34: Voorwerk
Reparatie: vooral C’s vervangen (en 1 R)
Frequentieteller, aflezen op 0,1kHz
Goeie EM84 ipv slappe EM85
FM inbouwen (draaischijf aan bovenrand)
Kast: DVD-rekje

## Slide 35: Een BFO voor 68ct
NE555 oscillator
Op schakelpot
Pot parallel aan regelweerstand
Bereik MF ± 3kHz
Uitgang aan kap over ECH81 (“blaaskap”)

## Slide 36: Stabiliteit!
Amateur over Endstufe: klinkt reuze schor
BFO aan bij AM-zender: geen strakke fluit
RC-oscillator: variaties in voedingsspanning
Voeding: uit 6,3V gloei, enkelvoudige gelijkrichting (prima voor freq display)

## Slide 37: BFO verbetering
Stabilisator in voedingsspanning
BFO werkt als zonnetje! Patras:
Signaal vaak te sterk! Best is ca ¼ van BFO
Attenuator in antenneleiding (50kLin potje)
3 extra knoppen

## Slide 38: 6. Afronding
SSB: Niet heel veel te horen, meest nog amateurs, wel leuk
Bruikbare SSB-Rig’s te vinden Communicatie-ontvanger
Beetje oefenen met bediening
Probeer ook Twente WebSDR Je ziet wat er gebeurt
Zelf maken? SSB = Omroepdoos + BFO + MGC Resultaat minder goed!

## Slide 39: LC-Kring in oktober
Philips 50IC361, “Hurricane de Luxe”
13 oktober om 19.30