## Slide 1: De Zwarte Henriette
Gerard Tel
LC-Kring 10 januari 2024 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Tijdsbeeld: Voor Henriette
Wat zit er in
Wat kan er stuk
Hoe klinkt het?
Na Henriette

## Slide 3: 1. De tijd van de Henriette
Begintijd van Transistorradio: Sharpie Opkomst van Rock ‘n Roll, MG stations
Verbeterd met KG: Henriette Continentale en Tropische variant
Al snel FM: L3X02T, L5X22T

## Slide 4: Van Buis naar Transistor
Vanaf jaren ‘20: Radio’s met buizen Steeds betere: Sleutel, Rimlock, Noval
Uitvinding van Transistor in 1947 Toepassing in hoorapparaten ca. 1952
Radio: Regency TR1, 1954
Philips Sharpie: 1957 LG/MG Portable
  In NL: Bootjesnamen
  In Du: Meisjesnamen

## Slide 5: Van Sharpie naar Henriette
Sharpie was tweebands: MG en LG (of TB)
In 1959 goeie HF transistor: OC170
Vierbands-versie: Henriette
  L4X90T met LMKK
  L4X95T met MTKK
Ca. 10 varianten tot 1963 (of 65?)
Ook Dux, Siera, Erres

## Slide 6: Kenmerken van de Henriette
Afmeting 31x21x10cm
Gewicht 3,3kg (inc. 6 D-cellen)
Uitgangs vermogen ½W, later 1W
Vier banden, horizontale schaal
Zeven druktoetsen (Uit, Lamp, Toon, 4x Band)
Raamantenne (1 lus), Ferriet, ant bus
Intern drie printplaten, bowdenkabeltjes

## Slide 7: Continentaal of Tropisch?
Typenummer: met 0/1 of 5/6
Band: L of T (1,6-4)
Stationsnamen: wel of niet

## Slide 8: Tafelvariant B4X01T en 06T
“Schippersradio” op 6x D-cel
Gebouwd op metalen chassis
Werking vrijwel gelijk aan Henriette

## Slide 9: Waar gebruik je de L4X01T?
L/M/T/K
  Voor schippers te weinig Visserij
  Voor Tropen overbodige LG
  Geen 41m band

## Slide 10: Concurrentie
Spidola 1 uit USSR
  Bandschakelwals
Zenith TO Royal 1000

## Slide 11: Henriette Philips (1906-2007)
Dochter van Anton Philips
Huwelijken:
  1930 Aad Knappert Auto-ongeluk
  1934 Jhr Gijsbert Sandberg Vliegtuig-“ongeluk”
  1938 Henk van Riemsdijk
Inzet Rode Kruis, erelid
Vijf kinderen

## Slide 12: 2. Techniek van Henriette
Werking als Sharpie (LCK 5/23)
Magneetantennes op alle banden
Asymmetrische eindversterker
Drie printplaten

## Slide 13: Zoo . . . werkt de Henriette
Antennesignaal is heel zwak
Vooral: versterken
Transistor is verstopt metaalkristalletje
  Ib stuurt Ic
  Ic 50 – 100 x

## Slide 14: De mengtrap
1e trap oscilleert
Stroboscoop
Verandert frequentie
Altijd 452kHz uit

## Slide 15: Detectie: diode
Diode na 3e trap
Helft van HF
Is HF + LF + DC

## Slide 16: Uitgangstrap: Balans
Of onbalans?
TS6 en TS7
TS6 via UGT in em
TS7 met LS in col

## Slide 17: Antennes: Ferriet en Raam
Ferriet tot 4MHz
  Gevoelig voor/achter
Raam op KG
  Gevoelig links/rechts
  Storingsvrije ontvangst
AGC spanning: serie

## Slide 18: 3. Repareren van een Henriette
Batterijhouder weg of verteerd
Schade uitgelopen batterijen
Slecht contact bandschakelaar
Mengtransistor OC170
Raamantenne weg / gespikkeld

## Slide 19: Alles lastig bereikbaar!
Drie printen, veel draden
LS en raam in kast
Beugel van Bapaktua

## Slide 20: Batterijhouder
Lekkende batterijen!
Of helemaal verdwenen
Andere zoeken of moderne houder plaatsen Eventueel P-connector voor 9V

## Slide 21: En de rest 
Aantasting door chemische troep

## Slide 22: Bandschakelaar
Knoppen met Bowdenkabels
Contacten vies of verbogen
Remmenreiniger

## Slide 23: Whiskers in de OC170
Kristalgroei in behuizing geeft sluiting met massa
Massa los, wegbranden, spanning
  Werkt tijdelijk
Vervangen door AF139

## Slide 24: Draagbeugel
Vaak verdwenen: Plastic strip op metalen clips
Te vinden op NVHR beurs
Namaken van stof of leer

## Slide 25: Raamantenne
Geen handvat!
Lossolderen voor uitkasten
Pukkeltjes
Een mooi toestel …
… door de constructie met onstabiel materiaal
… vaak een probleem om aan de praat te krijgen!

## Slide 26: 4. Luisteren
KG, 49m: Meerdere Piraten / Popstations

## Slide 27: 5. Na de Henriette
Hoe lang door?
Waarom iets anders?
Opvolger: Annette

## Slide 28: Modeljaren: tot 1965?
Philips L4X55T
  Duimwielen
  Eindtrap geen UGT
  Opbouw intern?
Geen L4X50T: alleen Tropen?
Productie/Verkoop kan tot enkele jaren na Modeljaar

## Slide 29: De Erres RS1596 (LMKK)
Van welk jaar is deze?
  Voor 1959 te modern
  Mogelijk bouw 1967

## Slide 30: Van Henriette naar Annette
FM vanaf ca 1960 op transistorradio’s
Werd steeds belangrijker (niet in Tropen!)
  L4X42T: L/M/F Omroep
Philips Annette L5X22T (1962)
  LMKF
  29cm

## Slide 31: Toch KG-liefhebber?
Grundig OceanBoy
Philips L6X38T “James Bond radio”

## Slide 32: Conclusies
Mooie opvolger van Sharpie
  Zelfde techniek, eigenlijk Super-Sharpie
Raamantenne werkt erg goed op KG
Na 2 jaar verouderd want geen FM
Vrij sterke ruis (na 60 jaar)
Vergankelijke materialen, lastig opknappen
  Kopen? Beter een goeie!

## Slide 33: Meenemen / Tonen
Sharpie
Zwarte Henriette
L4X25T
Spidola
L5X22T
Grundig 204