## Slide 1: Knight KG-600C Buizentester
Gerard Tel
LC-Kring
12 April 2023
om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Buizentesters en de Knight
Testschakelingen
Aanpassen aan Europa
Een buisje testen
Meer info: Tubesound.com over emissietesters Schakelaars, buisvoeten, rolkaart, wijzer
Veel tips/info van Anton 

## Slide 3: 1. Buizen, Testers en Knight

## Slide 4: Wat is een buis? Fysisch mysterie: stroom in vacuüm
Vacuüm
Gloeidraad
Kathode
Anode
Roosters

## Slide 5: Wat kan er kapot (na 60 – 100 jr)?
Vacuüm: Gas in buis
  Lek of uitgassing
Gloeidraad: Breuk
  Zeldzaam, meest bij D
Kathode: Lage emissie
  Meest voorkomend
Roosters: Vervormd
  Sluiting, Karakteristiek
Anode:

## Slide 6: Aan buizen meten of testen
Bepalen van eigenschappen (ontwerp)
  Voor buizenfabriek/ontwerplab
Matchen voor balanstrap
  Tolerantie bij productie is ruim
Defect in radio
  Oorzaak in zwakke/kapotte buis
Kwaliteit / Resterende levensduur
  Vervangen op termijn, waarde

## Slide 7: Behoefte bij radioherstel
Is deze buis nog te gebruiken in mijn radio?
  Gloeidraad
  Sluiting/Lekkage
  Emissie/versterking
Kan met Emissietester

## Slide 8: De beste test is ….
Buiswet 1: Als hij werkt, werkt hij!
Buiswet 2: En anders niet!
In schakeling meten: stroom/versterking
Bij herstel kapotte radio: rol tester beperkt
Aanpak slechtwerkende: uitwisselen

## Slide 9: Wat kraakt die BX321A toch…
Slecht geluid!
Buizen op Knight
  EL84 is 2% 
Andere EL84 
Kan ook zonder tester proberen!
Philips BX321A (1953)
KLM, ferriet antenne

## Slide 10: Wat werkt die tuner slecht …
Freq counter geen aanwijzing op L/M
ECH21 meet 40% 
Beste in bak is 50% 
Vervanger zoeken !!!
Na 1 jaar blijkt: draadje verkeerd!
Werkt nu prima
Philips BX660X (1946)
KKKLM, Preselectie

## Slide 11: Buizen als wergwerpproduct
Buis vervangen was heel makkelijk dus: eerst kijken of nieuwe het probleem oplost
Toonbanktester: met buis naar winkel, test
Philips Cartomatic III Lezing Anton vd Oever
  Apart voeten
  Veel insteekkaarten

## Slide 12: Knight “600 serie”
Knight Tube Tester Kit: vanaf 1955
Tube data en meer sockets:
600 : 1960
600A: 1961
600B: 1964
600C: 1969
  Gas test
Allied Radio Catalogue 1961

## Slide 13: 2. Testschakelingen
Opbouw, onderdelen van tube tester
Spanningscalibratie
Kortsluitingstest
Emissietest
Gastest
Lampjestest

## Slide 14: Wat zit er in een buizentester?
Enkele meet/test schakelingen
  Plus heel veel schakelaars
Instellingsmechanisme
  Schakelaars
  Data voor instellen
Voeding
Buisvoeten

## Slide 15: Instellen van de Knight
Per buispin:
  UP is Hsp en meter
  Mid is Nul
  DOWN is gloeisp.
Slechts 3 draden: beperking

## Slide 16: Roll Chart
Papieren rol met instellingen voor 1500 types
  Gloeispanning, Up/Down, LOAD
Los boek met nog 3000 types

## Slide 17: Spanningscalibratie
Lichtnet is niet constant
Bij zware buis daalt klemspanning
Regel op juiste spanningswaarde
Diode hier alleen voor

## Slide 18: Sluiting/Lektest
Neonlamp in UP lijn
Pinnen 1 voor 1 up
Licht op bij lek tussen UP en Mid draad
Data vermeldt bij welke dat goed is

## Slide 19: Emissietest
Schakelt elke buis als Diode: Alle roosters en anode naar B+ !!
Alle elektronen uit kathode gaan naar anode: Je meet daarmee de totale emissie
Alle? Sommige naar roosters … … maar die meten we ook gewoon mee 
Meting gaat met wisselspanning

## Slide 20: Circuit voor emissie
LOAD: zo dat goeie buis 100% geeft
“Meet” t.o.v. standaard
Knop A: V~ en RL
AGT-grens altijd 50%!

## Slide 21: Nadeel Diodetest: Triodetest
Nadelen Diodetest: totaal anders dan echt
  Overbelasting roosters
  Eilandeffect onzichtbaar
Triodemeting: g1 aan 0 (Mid)
Test op G1 = 0V karakteristiek
Zit ook in Knight

## Slide 22: Gastest
Gas geeft roosterstroom (stoot-ionisatie)
Weerstand in g1-leiding: stroom daalt
Daling wijst op roosterstroom dus gas
Knight kan dit niet!

## Slide 23: Gastest bij Knight
Leg tijdens emissiemeting 1 pin Down: g2
Goeie buis: stroom stopt
Buis met Gas? Door ionisatie blijft er stroom
Gloei en B zijn in fase

## Slide 24: Buisvoeten Knight KG-600C

## Slide 26: 3. Aanpassen voor Europa
Netspanning
Buisvoeten
Buizen en buistypen
Een Europees gloeicircuit

## Slide 27: Nettrafo als autotrafo
Verbruik ca 25W (gemeten aan EU stekker)
Ook lampje
Inwendige weerstand!

## Slide 28: Buisvoeten in mijn radio’s
P-Voet
Octal
Rimlock
Noval
Sleutel
Miniatuur
Pennen
Submini

## Slide 29: Buizen en buistypen
Veel types staan er niet in
Amerikaanse codering: 6BQ5 ipv EL84
Roll chart heeft veel overbodige
Behoefte aan eigen lijst: gemaakt in 1998
  Gebruiksaanwijzing in Nederlands
  In Europa gebruikte buizen (op Euro-type)
  Hoe een “nieuwe” buis toevoegen

## Slide 31: Onlogisch: Gloeispanning
Voor Amerikanen OK: Buistype heeft spanning
Voor U/P/H buis: opzoeken!

## Slide 32: 4. Een buisje testen
EL84, noval eindbuis
  Op Roll Chart, is 6BQ5
  Ook in eigen boek
807, eindbuis 1937
  In extra boek
  Topaansluiting
Lampje 6,3V
ECH81, noval mengbuis
  Is 6AJ8, in extra boek
  Dubbelbuis

## Slide 33: Conclusies
Emissietester: simpel maar bijna altijd genoeg
Blijf nadenken!
Handig bij koffertesters:
  Roll Chart / Boekje plus schakelaars
  Ingebouwde buisvoeten
Kostte $49,50 in 1969

## Slide 34: Meenemen / Tonen
Knight KG-600C
Manual & Extra boek
EL84, ECH81, 807, schaallampje
Verwijderde buisvoeten