## Slide 1: Philips AE3405 (1990)
Gerard Tel
LC-Kring maart 2023 om 19.30
ChatGPT:

## Slide 2: Wat gaan we doen
Overzicht: Kortegolf, AE, /20 en /23
Dubbelsuper, afstemming
Eindversterker, Brugversterker
Doet-ie het ook?

## Slide 3: 1. Overzicht Kortegolf
Veel Philips toestellen!
Veel ook Tropenband

## Slide 4: Philips Wereldontvangers
Jaren 40: BX594A
Jaren 50: BX645U
Jaren 60: L6X38T
Jaren 70: 50IC361
Jaren 80: D1875
Jaren 90: AE3405
Digi Communicatie: D2999 / D2935 (1987)

## Slide 5: Van Sharpie tot Vandaag
1957: Sharpie
1990: AE3405
2023: TAPR802, FM DAB+ Internet
33 jaar later
33 jaar later

## Slide 6: Jaren 90: Omslag naar digitaal
1991: AE2300, AE3405 Volledig analoog
1994: AE3625 Digi wereld
1999: AE2380 Digi keuken

## Slide 7: Philips AE3405
Twee uitvoeringen /20 (LG) en /23 (Tropen)
1990, ca fl.198, 12 cm, 2xAA, 150mW, 12 band
Dubbelsuper op 9 KG banden

## Slide 8: Banddekking: Omroepbanden
Volledige dekking
  Priegelig afstemmen door veel MHz op band
  Buiten omroepbanden meest digitaal of SSB
Alleen omroepbanden
Grundig Satellit heeft beide!

## Slide 9: Pech met 41m band
De 41m band is verlegd Wanneer precies???
Ooit:
  Amateurs 7000-7100
  Omroep 7100-7300
Tegenwoordig:
  Amateurs 7000-7200
  Omroep 7200-7600

## Slide 10: 2. Dubbelsuper
Wat is een super, dubbelsuper
Afstemmen 1e of 2e Oscillator

## Slide 11: Super: Mengen naar Middenfrequent
Versterken/Detectie op Vaste frequentie
Middenfrequentie: 455kHz (meestal)
Conversie: station op 1215kHz, zet Oscillator op 1215 + 455 = 1670kHz
Met afstemmen moet je oscillator bijregelen!!
Verschil blijft 455

## Slide 12: Super is fantastisch!
Vrijwel alle radio’s & TVs vanaf 1930
Afstemmen: dubbele draaico (ant/osc) met wijzer als indicatie
Wat is het grootste nadeel of beperking van dit idee?

## Slide 13: Nadeel van Super-principe
Mechanische indicatie is heel onnauwkeurig
  Bv bij AE3405: getal op schaal ca 30kHz hoger
Er is mogelijkheid van spiegelontvangst

## Slide 14: Spiegelfrequentie naast 6020
Zender fosc + 455 = 6930 mengt ook naar 455
Antennekring weinig selectief

## Slide 15: Spiegels zijn geen probleem op KG!
Je beluistert met AE3405 omroepstation
Spiegelfrequentie valt buiten omroepband: zit meestal niets of zwakke zender!
Wel bij DX-en naar zwakke utilities: Soms spiegel in omroepband 
Spiegels zijn kleinste probleem … maar wel het makkelijkst op te lossen

## Slide 16: Keuze van MF, Jongensradio 2
Lage MF: makkelijker selectieve cascade
Hoge MF: betere spiegelonderdrukking
MF = 50x bandbreedte
  AM: breedte 9kHz, MF 455kHz
  FM: breedte 200kHz, MF 10,7 MHz
Mooist: Selectiviteit van lage MF en spiegelonderdrukking van hoge MF!!

## Slide 17: Dubbelsuper: Selectiviteit
Hoge m1: onderdrukt Spiegel (veraf select)
Lage m2: kanaalscheiding (nabij select)
Filter op m1 moet m1+2m2 blokkeren (secundaire spiegel)
De kleine Dubbel Super Quiz

## Slide 18: Doel Antenne-, 1e en 2e filtering

## Slide 19: Afstemmen met 1e of 2e oscillator

## Slide 20: Met 2e Osc wordt niet veel gedaan
Nadeel
  Stoorsignalen in 1e MF: Overload bij afstemmen met 2e LO De eerste MF versterkt een breed freq gebied
Voordeel
  Hogere nauwkeurigheid: 1e mix met kristal
  Alleen 2e mix en MF afregelen

## Slide 21: Welk systeem is gebruikt?
Grundig Satellit 2100
  1e LO, MF1 is 2000kHz
Siemens Debeg (1957)
  Hoofdafstemming op 1e LO, MF1 is 1080-1180kHz
  Fijnafstemming op 2e LO, MF2 is 100kHz
Philips D2999/D2935
  1e LO, PLL, 1e MF is 55000kHz
Sony SW-7600 (1990)
  2e LO, 1e MF is 10700kHz

## Slide 22: Hoe kom je er achter?
Welke osc wordt afgestemd in de AE3405?
Kijk op Internet
Bestudeer schema/docu
Proefje/Kenmerk?

## Slide 23: Hoe kom je er achter?
Welke osc wordt afgestemd in de AE3405?
Kijk op Internet: Daar staat veel op, maar soms moet je het wel even controleren!
Bestudeer schema/docu: Als je het hebt en het begrijpt…
Proefje/Kenmerk?
  Oscillatorproef
  Bandbereik

## Slide 24: Alle banden even lang
Bij 2e oscillator: afstembereik allemaal gelijk
Sony SW7601 (1990)
Elke band is 650kHz
Behalve TB: 2200-4200

## Slide 25: Schema van Sony Frontend

## Slide 26: Banden van Philips AE3405
49m: 300
41m: 250
19m: 500
11m: 500
Conclusie: Afstemming op 1e oscillator!

## Slide 27: HF-Kringen
Antenne
  LC-Kring
  Vast
1e Osc
  LC-Kring
  Variabel C2101b
IC: DXA12381 (rechtsboven)
MF2 is 468

## Slide 28: Oscillatorproef
Zet AE3405 op 49m, LO1 ligt rond 10500
Zet Tecsun op 10500 USB
Afstemmen Philips: fluit in Tecsun wisselend
Zet Tecsun op 4995, hoor LO2
Afstemmen Philips: fluit blijft
(Moet zijn: 4988 = 4520 + 468)
Hoera, proefjes!

## Slide 29: 3. Brugversterker
AE3405 werkt op 2x AA batterij: 2,4 – 3,0 V
Speaker impedantie Z
Max vermogen SEPP: V2/8Z
Max vermogen Brug: V2/2Z

## Slide 30: Vermogen van de Totempaal (sinus)
Speaker ziet wissel- spanning op L
Vermogen van AC?
0V
Vcc
L

## Slide 31: Betere Vcc/P (4x): Brugversterker
Twee totempalen in tegenfase
LS ziet Vcc niet als Vtt maar als Vpiek
Veff = Vpiek/√2
Pmax = Vcc2 / 2Z
Iets lager dan Vcc ivm drempel
0V
Vcc

## Slide 32: Eindversterking in de AE3405
AE3405 werkt op 2x AA batterij: 2,4 – 3,0 V
Versterker IC: BA5206
  Walkman-IC, werkt vanaf 1,8V (tot 4,5V)
  SMD 4x10mm, 16Ω, 64mW
Omschakelen op luidspreker
  Brugversterker
  Luidspreker 16Ω (belast beide PP met 8Ω !!)
  Vermogen ca. 150mW (in 3cm speaker)

## Slide 33: Schema van eindversterking
Omschakeling in telefoonplug

## Slide 34: De 3cm Luidspreker
Tandwiel-afstemming

## Slide 35: De Minispoeltjes

## Slide 36: 4. Luisteren en Conclusies
Versie /37 (uit Hong Kong)
Wat willen jullie horen

## Slide 37: Het kan altijd nog beter!
Aansluiten externe KG antenne
  Een extra 3.5mm plug nodig, E3 
Koptelefoonsnoer als antenne
  Walkmans hadden dit in 1990
  Joggen/lopen met radio op zak
Voorkeuze op FM
  AE2300 (1990) Easy Line
Digitale frequentie
  Supertech WR-30 (2006)

## Slide 38: Meenemen / Tonen
Sharpie, D2825, AE3405
E3
AE2300
Tecsun PL680
Grundig Satellit 2100