## Slide 1: Philips Sharpie (1957)
Gerard Tel
LC-Kring 10 mei 2023 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Tijdbeeld: Opkomst van Transistorportable
Techniek van de Sharpie
Opknappen
Luisteren

## Slide 3: Belangrijke transistorjaren
1947: Uitvinding Bardeen, Brattain & Shockley
1951: Hoorapparaat
1954: Radio, Regency TR-1
  Slechtwerkend prul
1957: Philips doet mee
  Sharpie
  Kajak

## Slide 4: Was Sharpie de eerste Philips?
Model L3F60T, Portaletta in Frankrijk 6 dus 1956????
“Vanaf 1957”
Ook Radiola Superstor, 1958

## Slide 5: Portaletta met KG (1959)
Model L3F73T
Demonteren: Chinese schuifpuzzel
Subchasses

## Slide 6: Namen van radiomodellen
In Nederland niet: Meest typenummer!
Duitsland: series met bv. planeten (Saturn, ..)
Portables: Meisjesnaam Anette, Babette, Colette, Dorette, Evette, Fanette
Nederland: Schepen

## Slide 7: De 1957 Oer-Ad
Sharpie heet Sharpie
Prijs fl 188
Verder buizen
  Boeier, Klipper, Lark
NVHR noemt ‘m Sharpie, Evette

## Slide 8: Een Sharpie is een boot(je)
Zeilboot met zwaard en knikspant, 12 m2
Twee personen, 6m
Olympisch in 1956, Melbourne

## Slide 9: Kleinere versie: Kajak/Fanette
Vrijwel zelfde schema
Alleen MG
Compact gebouwd
Werkt op 4x penlight

## Slide 10: Basisidee van Sharpie-”Serie”
Radio als 2e toestel thuis en voor onderweg
Ontvangt MG en LG
Batterij 6V (15-30mA), 200mW, 7 transistors
Breed 26cm, geel/bruin, plastic/leatherette
Lineaire schaal (groen)
Spraak/Muziek
  Soms Local/Remote

## Slide 11: Een vloot Sharpies
L3X72T: Batt 9V en output 350mA
1958:
L3X78T: Tropenradio, 6V, MG en KG (OC44)
L3X80T: Batt 9V, 350mW
L3X86T: MG en VG, met OC170

## Slide 12: Wat was er in 1957/8 niet?
Korte golf of FM
  Transistors konden hoge frequenties niet aan
  Zat wel op buizenportables (Valk, Boeier)
  De L3X86T komt tot 4,1 MHz (met OC170)
Portables met netvoeding
  Batterijkosten veel lager dan men gewend was!
  Geen probleem, ook in huis gebruiken

## Slide 13: 2. Techniek van de Sharpie
Bouw op chassis
PNP transistors
MF deel: versterking
HF deel: mengen
LF deel: trafo’s

## Slide 14: Metalen chassis
Los bedraad (als buizentoestel)
  Printplaten vanaf 1959 in Henriette
  En 1957 Kajak
Liggend HF/MF deel
Vertikaal LF verst.
Schaaltouw alleen voor wijzer
Bovenop ferrietstaaf

## Slide 16: Middenfrequent versterker
PNP: Em = -0,5V, Co = -5,5V, Em-Co is gesperd
Ba = -0,7V, B-stroom “trekt tor open”
Iec is 50x Ieb : versterking
C19, C25: neutrodynisatie
Twee MF trappen op 452kHz (vast!)

## Slide 17: Antenne en Mengtrap
Ferrietantenne: MG: S1/S2, LG: S3/S4
Basis “positief” dus T1 is gesperd !? Em= -1,2V, Ba= -1,1V
Oscillatorwerking: in positieve piek is Ba wel negatief tov Co
Stroboscoop

## Slide 18: Mengen met een kammetje
Stroboscoop-effect verandert frequentie
Afstemming regelt oscillator mee
Verschil steeds 452 dus MF constant

## Slide 19: Detectie en Volume
Gemoduleerd signaal door diode (à la kristalontvanger)
AF signaal op pot R22/R23
Fysiologische toonregeling met R24 en C34

## Slide 20: Audioversterker (LF)
Twee traps, T4 en T5
Weerstand- koppeling
Hoog/Laag S3, extra C

## Slide 21: Dubbele Volumeregelaar
RCA 7BT10K
USA 1955
Alleen MG
Verzwakker voor en na X4

## Slide 22: Eindtrap: 2 audio trafo’s
Balanstrap: T6 of T7 is open
Fasedraaier en LS-koppeling met transformators
Jaren zestig: “ijzerloze uitgang”

## Slide 24: Lineaire schaal: hij is recht
“Meter-lineair”: Afstand 200 – 250 meter zelfde als 550 – 500 (niet helemaal gelukt)
Logisch want stations bekend in meters
  Tussen 550 en 500m: 6 kanalen
  Tussen 250 en 200m: 53 kanalen

## Slide 25: 3. Opknappen van een Sharpie
Wat zijn de veelvoorkomende problemen?
Missende/verroeste batterijhouder
Beschadigde of verkleurde kast
  71T: Hout 80T: Plastic
Missende draagbeugel
Schakelaars
Kapotte transistors
Gebarsten condensators

## Slide 26: Binnenkant Sharpie

## Slide 27: Batterijhouder
1 enkele 6V batterij
Plankje met 4x D-cel
Doosje met 6x D-cel Weg of …..

## Slide 28: Transistors
Germanium types (Silicium pas jaren 60)
De OC170 en OC171 zijn berucht (whiskers)
Verkrijgbaar?
  Voorraden bij Forum-deelnemers
Vervangen door Silicium?
  Soms met andere bias-weerstanden

## Slide 29: Condensators en Spoelen
Elco’s zijn uitgedroogd (gefluit)
Mosterdcondensators (125V) gebarsten
  Allemaal standaard spul van Conrad / Ali
Spoelen: MF-Trafo’s, Antennespoelen
  Meestal van een sloper gebruiken
  Moderne MF-Tokospoel erin?
  Zelf wikkelen

## Slide 30: Sharpie 1
Model L3X71T
NVHR Beurs, maart 1997, fl 60,-
Speelt altijd prima
In 2019 gebarsten condensators vervangen

## Slide 31: Sharpie 2
Model L3X80T
Werkt
Kast verkleurd
Knoppen weg
“barrel”, verkocht

## Slide 32: Sharpie 3
Model L3X80T/90
Mooie staat maar defect, gratis
S1, S2, S3 stuk!
Geen LG

## Slide 33: Sharpie 4
Model L3X86T, MG en VG
Gift voor LC-K, alleen chassis
Ontvangt 180m- piraten prima
Visserijgolf op ferrietantenne

## Slide 34: 4. Luisteren en Conclusies
Probeer BBC 1515m op LG op Sharpie 1
  Fluit van zonnepanelen
Op Sharpie 3: Caroline 463m
Op Sharpie 4: Piraten of 75m
Sharpies tot ca 1962
  Vanaf 1960 3-bands
  L3X04T

## Slide 35: Na de Sharpie: Henriette
Groter, 31cm, 4 banden, L4X
  Continentaal LMKK
  Tropen MTKK
1959 tot ca 1965

## Slide 36: Meenemen / Tonen
Sharpie 1, 3 en 4
Ruysdael aanzetten
LC-Kring juni 2023: Audio-Generator Belco MG-100